## Slide 1
pCOM 8BIT 케이블 · 연결 개략도
CTS-pCOM-A8-M-02-SE-03-222-11-040-010-030-030
pCOM / 8 BIT
01 / 05
DWG. CTS-pCOM-A8-M-02-SE-03-222-11-040-010-030-030
개략 연결도 · 치수 비례 아님 | 배선 정의와 검토 항목은 상세 시트 참조
REV. V1.0
DATE 2026-10-28
MASTER
CABLE ASSY
MASTER / SMR 12핀 ×2 · A Type / USER RS-232 / FILTER 3A
도면번호의 0은 커넥터 없음 · 길이가 지정된 개방 선재는 표시
pCOM · MASTER
본체 측 커넥터
① 15 PIN
51021-1500
IN1–8 · VIN · SELECT · MODE
② 12 PIN
51021-1200
⑤ 5 PIN
51021-0500
OUT1–8 · GO1 · ES · TRIGGER
USER / PLC
kkk 400 mm
IN
12 PIN
OUT
12 PIN
SMR-12V-N
SMR-12V-N
MASTER
2464 · 28AWG · 40C
MAINT
3 PIN
SMR-03V-N
lll 100 mm
① GND / TX0 / RX0
USER
3 PIN
SMR-03V-N
mmm 300 mm
⑤ GND / RX2 / TX2 · RS-232
PLC
nnn 300 mm
⑤ PLC 24V / PLC GND
BELT 110 mm
BOARD 110 mm
BELT
2 PIN
FILTER
3A
BOARD
2 PIN
5559-02
5557-02
18AWG · 2C
18AWG · 2C
1=24V / 2=GND
1=24V / 2=GND

## Slide 2
핀 배선표 1 / 2
CTS-pCOM-A8-M-02-SE-03-222-11-040-010-030-030
pCOM / 8 BIT
02 / 05
DWG. CTS-pCOM-A8-M-02-SE-03-222-11-040-010-030-030
개략 연결도 · 치수 비례 아님 | 배선 정의와 검토 항목은 상세 시트 참조
REV. V1.0
DATE 2026-10-28
MASTER
CABLE ASSY
MASTER / SMR 12핀 ×2 · A Type
본체/기능
PIN
신호명
선색
상대 핀 / 처리
①
1
VIN
흰
OUT:11
①
2
GND
검
OUT:12
①
3
GND
빨
MAINT:3
①
4
TX0
검
MAINT:1
①
5
RX0
갈
MAINT:2
①
6
SELECT
분-빨2
IN:11
①
7
MODE
분-빨1
IN:12
①
8
IN8
흰-빨4
IN:8
①
9
IN7
흰-빨3
IN:7
①
10
IN6
흰-빨2
IN:6
①
11
IN5
흰-빨1
IN:5
①
12
IN4
흰-검4
IN:4
①
13
IN3
흰-검3
IN:3
①
14
IN2
흰-검2
IN:2
①
15
IN1
흰-검1
IN:1
②
1
OUT1
주-검1
OUT:1
②
2
OUT2
주-검2
OUT:2
②
3
OUT3
주-검3
OUT:3
②
4
OUT4
주-검4
OUT:4
②
5
OUT5
주-빨1
OUT:5
②
6
OUT6
주-빨2
OUT:6

## Slide 3
핀 배선표 2 / 2
CTS-pCOM-A8-M-02-SE-03-222-11-040-010-030-030
pCOM / 8 BIT
03 / 05
DWG. CTS-pCOM-A8-M-02-SE-03-222-11-040-010-030-030
개략 연결도 · 치수 비례 아님 | 배선 정의와 검토 항목은 상세 시트 참조
REV. V1.0
DATE 2026-10-28
MASTER
CABLE ASSY
MASTER / SMR 12핀 ×2 · A Type
본체/기능
PIN
신호명
선색
상대 핀 / 처리
②
7
OUT7
주-빨3
OUT:7
②
8
OUT8
주-빨4
OUT:8
②
9
GO1
분-검1
OUT:10
②
10
GO2
분-빨4
상대 핀 미기재
②
11
ES
분-검2
OUT:9
②
12
TRIGGER
분-빨3
IN:9
⑤
1
GND
빨
USER:3
⑤
2
RX2
갈
USER:2
⑤
3
TX2
검
USER:1
⑤
4
PLC GND
검
FILTER GND 분기
⑤
5
PLC 24V
빨
FILTER 24V 분기
BELT
1
24V
흰
FILTER
BELT
2
GND
검
FILTER
BOARD
1
24V
흰
FILTER
BOARD
2
GND
검
FILTER

## Slide 4
부품표 (BOM) 1 / 1
CTS-pCOM-A8-M-02-SE-03-222-11-040-010-030-030
pCOM / 8 BIT
04 / 05
DWG. CTS-pCOM-A8-M-02-SE-03-222-11-040-010-030-030
개략 연결도 · 치수 비례 아님 | 배선 정의와 검토 항목은 상세 시트 참조
REV. V1.0
DATE 2026-10-28
MASTER
CABLE ASSY
MASTER / SMR 12핀 ×2 · A Type
번호
구분
품명 / 사양
제조사
수량
비고
01
본체 커넥터
51021-1500
MOLEX
1
① IN / VIN / MAINT
02
본체 커넥터
51021-1200
MOLEX
1
② OUT / 제어 신호
03
본체 커넥터
51021-0500
MOLEX
1
⑤ USER / PLC
04
외부 커넥터
SMR-12V-N
JST
1
I/O IN
05
외부 커넥터
SMR-12V-N
JST
1
I/O OUT
06
외부 커넥터
SMR-03V-N
JST
1
MAINT
07
외부 커넥터
SMR-03V-N
JST
1
USER
08
외부 커넥터
5559-02
MOLEX
1
BELT
09
외부 커넥터
5557-02
MOLEX
1
BOARD
10
메인 선재
2464 28AWG 40C
Kwangil
1
I/O 구간 400mm
11
보조 선재
26AWG 3C · 규격/제조사 별도 확인
—
3
MAINT / USER(존재 시) / PLC · 도면별 2464/2095 상이
12
전원 선재
2464 18AWG 2C
—
2
BELT 110mm / BOARD 110mm · 제조사 도면별 상이
13
필터
3A FILTER · 상세 품번 별도 확인
—
1
단자·튜브·스토퍼는 이 주요 자재표에 미포함

## Slide 5
사양 근거 및 검토 항목 1 / 1
CTS-pCOM-A8-M-02-SE-03-222-11-040-010-030-030
pCOM / 8 BIT
05 / 05
DWG. CTS-pCOM-A8-M-02-SE-03-222-11-040-010-030-030
개략 연결도 · 치수 비례 아님 | 배선 정의와 검토 항목은 상세 시트 참조
REV. V1.0
DATE 2026-10-28
MASTER
CABLE ASSY
선택한 사양과 원본의 차이를 보존합니다.
검토 항목
• 「도면 사양 발췌.docx」의 제품 코드 예시입니다.
• SE=SEMES의 일반 예시이며 SEMES P8.0 TRAY OHT 특주 도면과는 핀 배치·부품 사양이 다릅니다.
• 편집 가능한 개략 연결도와 주요 자재표입니다. 원본 기구 형상 및 전체 제작 BOM을 그대로 복제하지 않습니다.